Projeto Mulek Robô Aranha

Definição dos motores:
- Motor A: motor do primeiro grau de liberdade. Motor que está preso ao corpo do robô;
- Motor B: motor do segundo grau de liberdade;
- Motor C: motor do terceiro grau de liberdade;

Confecção das peças
- Em arílico de 4 mm, exceto as peças de 50x40mm com 6mm de espessura no mínimo.
- Desenho da peças no anexo I;

Parafusos
- Tipo A: Parafuso de 3 mm de diâmetro e 40 mm de comprimento;
- Tipo B: Parafuso de rosca 1,5 mm de diâmetro e 6,5 de comprimento;
- Tipo C: Parafuso de rosca 1,5 mm de diâmetro e 10 mm de comprimento;
- Pernas:
  - Prender motores do primeiro e segundo grau de liberdade: 2 parafusos Tipo A;
  - Eixo dos três motores: 4 x 3 = 12 parafusos tipo B;
  - Extremidade da perna, motor 3: 2 parafusos Tipo B;
  - Total nas pernas:
    - Parafusos Tipo A: 6 x 2 = 12;
    - Porcas Tipo A: 12;
    - Arruelas Tipo A: 12;
    - Parafusos Tipo B: (12 + 2) x 6 = 84;
- Corpo:
  - Peça retangular de apoio: 4 parafusos tipo B;
  - Total:
    - Parafusos Tipo B: 5 x 4 = 20 parafusos;

Total Geral:
- Parafusos Tipo A: 12;
- Porcas Tipo A: 12;
- Arruelas Tipo A: 12;
- Parafusos Tipo B: 104;